ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ
АРМ «ПК УЧЁТ ПРОПУСКОВ»
НА ПОСТУ ОХРАНЫ (В БЮРО ПРОПУСКОВ)

Под учётной записью АДМИНИСТРАТОРА:

01.  Установить пароль на имеющуюся учётную запись АДМИНИСТРАТОРА.

02.  Создать учётную запись ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и установить на неё пароль.

03.  Отключить учётную запись ГОСТЬ и удалить все ненужные учётные записи.

04.  Установить ПК «Учёт пропусков» (VRCP PCAA) и установить ODBC-драйвер СУБД;

(например SQLite либо MySQL или PostgreSQL).

Произвести необходимые настройки базы данных программного комплекса:

а) установить права доступа - таблица SETTINGT, параметр user_level=….

б) установить блокировку оболочки - таблица SETTINGT, параметр is_block=1.

(ненужные папки и ярлыки удалить из меню «Пуск» и с «Рабочего стола»)

05.  Удалить всё ненужное стороннее программное обеспечение и компоненты ОС.

06.  Отключить все ненужные службы и программы из автозагрузки ОС («msconfig.exe»
       и «Администрирование/Службы»), а службу «Вторичный вход в систему» запустить,

отключить спящий режим, заставку, фоновое изображение (сделать чёрным),

отключить «отключение питания» устройств (диски, монитор, порты и др.),

отключить в «диспетчере устройств» все съёмные носители информации и порты.

07.  Удалить все папки, ярлыки и ссылки из меню «Пуск» и с «Рабочего стола».

(кроме папки «Автозагрузка» в меню «Пуск»)

08.  Отключить все имеющиеся сетевые подключения, а все ненужные удалить.

09.  Скопировать файлы «rpcaa.exe», «cpcaa.exe», «kpcaa.exe», «apcaa.exe»,

«rpcaa.res» и «cpcaa.res» в папку с установленной программой:

C:\Program Files\VRCP Soft\PCAA\

(файл «cpcaa.res» должен быть создан ранее с помощью программы «CryptLPF.exe»)

(Указанные файлы можно взять тут: http://vrcp.ru/files/pcaa/arm.zip)

10.  Запустить «regedit.exe» и удалить подраздел:

{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

из раздела:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
       Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace

(для того чтобы скрыть значок корзины)

11.  Запустить «regedit.exe» и создать двоичный параметр (тип REG_BINARY)

с именем «Scancode Map» со значением:

00  00  00   00  00  00  00   00

04  00  00   00  00  00  5D  E0

00  00  5B  E0  00  00  5C  E0
       00  00  00   00

в разделе:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout

(чтобы отключить клавиши: «WIN» (левой и правой) и «Popup MENU»)

Под учётной записью ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

12.  Удалить все папки, ярлыки и ссылки из меню «Пуск» и с «Рабочего стола»,

отключить заставку и фоновое изображение (сделать чёрным),

отключить отображение часов и других значков в панели задач и системном трее ОС.

Под учётной записью АДМИНИСТРАТОРА:

13.  Запустить «regedit.exe» и изменить текстовый параметр (тип REG_SZ)

с именем «Shell» на значение:

C:\Program Files\VRCP Soft\PCAA\rpcaa.exe

в разделе:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

(чтобы отключить стандартную оболочку «Explorer.exe»)

14.  Запустить «regedit.exe» и создать 32-х битный параметр (тип REG_DWORD)

с именем «DisableTaskMgr» со значением: 0x00000001 (1)

в разделе:

HKEY_USERS\S-1-5-21-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX-XXXX\

Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

которое должно будет появиться в разделе ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

(для отключения диспетчера задач)

15.  Запустить «regedit.exe» и создать 32-х битный параметр (тип REG_DWORD)

с именем аналогичным имени учётной записи АДМИНИСТРАТОРА

со значением: 0x00000000 (0)

в разделе:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
       Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList

(чтобы отключить отображение учётной записи АДМИНИСТРАТОРА)

ПРИМЕЧАНИЕ:

1)  Стандартной папкой для установки ПК «Учёт пропусков» (VRCP PCAA) является папка: «C:\Program Files\VRCP Soft\PCAA\». В случае установки программного комплекса в другую папку (см. п.04), необходимо в п.09 и п.15 изменить путь на тот куда он будет установлен.
Устанавливать программный комплекс в папку «C:\Program Files (x86)\VRCP Soft\PCAA\»
не рекомендуется (это относится к 64-х разрядной ОС Microsoft Windows).

2)  Если в дальнейшем требуется осуществлять вход в ОС под учётной записью с правами АДМИНИСТРАТОРА, то п.17 можно опустить.

3)  После п.12 и п.14 переход в другую учётную запись необходимо осуществлять «сменой пользователя», а не перезагрузкой компьютера или выходом из системы. После п.17 необходимо осуществить перезагрузку компьютера.

© ZXDemon, VRCP Soft, http://vrcp.org/  (Программный комплекс «Учёт пропусков» - http://vrcp.ru/pcaa.html)